|  | Ausschreibungstexte |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Seite |
| --- | --- | --- |
| Außenwände |
| Außenwände aus ThermoPlan - Ziegel | (ab d = 19 cm) | 2 |
| Deckenabmauerung |  | 5 |
| Ringanker, Ringbalken |  | 6 |
| Feuchtigkeitssperre, Deckenauflager, Wärmedämmung |  | 6 |
| Keller-Außenwände |
| Keller-Außenwände aus ThermoPlan  - Ziegel |  | 7 |
| Innenwände |
| Innenwände aus ThermoPlan  - Ziegel | (ab d = 10 cm) | 7 |
| Stürze, Ringanker, Ringbalken aus U-Schalen |  | 8 |
| Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung |  | 9 |
| Schallschutz |
| Einschalige Wände aus ThermoPlan - Füllziegel | d = 17,5, 24, 30 cm | 10 |
| Zweischalige Wände aus ThermoPlan - Füllziegel | d = 2 . 17,5 cm | 10 |
| Zweischalige Wände aus ThermoPlan - HLZ 1,4 | d = 2 . 17,5 cm | 10 |
| Feuerwiderstand und Brandschutz |
| Brandwand aus ThermoPlan MZ 10 | (ab d = 30 cm) | 11 |
| Brandwand aus ThermoPlan TS 12 | (ab d = 36,5 cm) | 11 |
| Brandwand aus ThermoPlan - Füllziegel | (ab d = 17,5 cm) | 12 |
| Brandwand aus ThermoPlan - HLz | (ab d = 17,5 cm) | 12 |

Hinweise: Diese Ausschreibung ist gem. der ATV DIN 18 330 Stand 10/2006 erstellt. Somit sind die Massen auch für Wände in der Dicke von 24 cm und dicker in Quadratmeter [m²] angegeben. Der Ausschreibungstext erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, er ist zwingend durch einen Fachplaner zu überprüfen und ggf. dem Baukörper und der gewünschten Ausführung anzupassen. Produktinformation und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten. Beachten Sie bitte für eine fachgerechte Planung und Ausführung von Mauerwerks- und Verputzarbeiten das Merkblatt „Aussenputz auf Ziegelmauerwerk“.

| Außenwände |
| --- |
| Außenwände aus ThermoPlan-Ziegel von JUWÖ |
|  | Verarbeitungstechniken für Planziegel: |
|  | VD - System |  |  |  |
|  | Mörtelauftrag mit VD-Walze vollflächig deckelnde Lagerfuge. Für alle Außenwandziegel ist das VD-System zwingend vorgeschrieben, Tauchverfahren ist nicht zulässig (außer T 11, 19 und 24 cm und T 14). |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ 60 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1025 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,06 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,50 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 6 zul. Drucksp. 00,60 MN/m² Feuerwiderstandsklasse - liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ 7 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1016 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,08 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 8 zul. Drucksp. 00,65 MN/m² Feuerwiderstandsklasse F 90 A (>30cm) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 24 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | d) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | e) Wanddicke 49 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ 8 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-906 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,08 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 10 zul. Drucksp. 00,75 MN/m² Feuerwiderstandsklasse F 90 A liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan S 75 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1077 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,075 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 4 (6 auf Anfr.) zul. Drucksp. 00,45 (0,65) MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 49 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan S 8 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1013 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,08 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 8 zul. Drucksp. 00,9 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 49 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan S 9 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1013 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,09 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,60 / 0,65 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 8 zul. Drucksp. 00,9 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan T 10 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1047 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,10 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,65/0,70 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 8 zul. Drucksp. 00,9 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ90-G von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1087 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,09 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 01,15 MN/m² Brandwand REI-M 90 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 48,3 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (30er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ 10 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1015 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,10 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 01,15 MN/m² Brandwand REI-M 120 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 51,3 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan T 11 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-769 (19 u. 24 cm) / Z.17.1-1047 (30 u. 36,5 cm) Wärmeleitfähigkeit (R = 0,11 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,60/0,70 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 8 zul. Drucksp. 0 0,9 MN/m² F 30 A, 36,5 = F 90 A liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 19 cm: | ………….. m² | á …………€/m² | ..…………€ |
|  | b) Wanddicke 24 cm: | ………….. m² | á …………€/m² | ..…………€ |
|  | c) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | d) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan TS 12 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1107 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,12 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 10 zul. Drucksp. 01,4 MN/m² Wanddicke >36,5 cm F 90 A Brandwand, REI-M 90 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan T 14 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-908 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,14 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 10 zul. Drucksp. 01,3 MN/m² F 30 A, >30 cm F 90 A liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 24 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |

| Pos. | Deckenrand-Schalungsziegel (DeRa – Schale) mit werkseitig aufgeklebter Dämmung (60 mm) aus biegeweichem Dämmmaterial (Anwendungstyp T, WLG < 035) liefern und im System der Außenwand auf Deckenhöhe aufmauern. Verarbeitung: Mit Normal- und Dünnbettmörtel verwendbar. |
| --- | --- |
|  | a) Ziegelhöhe 17,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Ziegelhöhe 19,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Ziegelhöhe 21,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Pos. | Deckenrand-Schalungsziegel (DeRa – Schale PLUS) mit werkseitig aufgeklebter Dämmung (80 mm) aus biegeweichem Dämmmaterial (Anwendungstyp T, WLG < 035) liefern und im System der Außenwand auf Deckenhöhe aufmauern. Konform zu DIN 4108 Beiblatt 2 Verarbeitung: Mit Normal- und Dünnbettmörtel verwendbar. |
|  | a) Ziegelhöhe 17,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Ziegelhöhe 19,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Ziegelhöhe 21,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | d) Ziegelhöhe 24,8 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |

| Wärmegedämmte Ringanker, Ringbalken aus U – Schalen und WU-Schalen |
| --- |
| Pos. | Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus U-Schalen, Höhe 24 cm, Länge 24 cm, kraftschlüssig aufmauern mit Dämmmörtel bzw. Dünnbettmörtel. Einlegen einer Wärmedämmschicht (WLG 035) d > 6 cm. Ausbetonieren mit Beton nach statischen Anforderungen. Bewehrung in separater Position. |
|  | a) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 30 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 36,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | d) Wanddicke 42,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | e) Wanddicke 49 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Pos. | Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus bereits wärmegedämmten WU-Schalen, Höhe 24 cm, Länge 24 cm, kraftschlüssig aufmauern mit Dämmmörtel bzw. Dünnbettmörtel. Ausbetonieren mit Beton nach statischen Anforderungen. Bewehrung in separater Position. |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | d) Wanddicke 49 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |

| Feuchtigkeitssperre, Deckenauflager, Wärmedämmung |
| --- |
| Pos. | Mauersperrbahn am Wandfuß aus einer Bitumenpappe R 500 besandet als Feuchtigkeitssperre sowie zur Verbesserung der Schalllängsdämmung als Streifen in Breite der Wanddicke liefern und in Mörtel verlegen. |
|  | a) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 30 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 36,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | d) Wanddicke 42,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | e) Wanddicke 49 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Pos. | Mauersperrbahn aus einer Bitumenpappe R 500 besandet (keine Mauersperrfolie) liefern und zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur Vermeidung von Zwängungen durch unterschiedliche Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von Wärme- und Schallbrücken. |
|  | a) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 30 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 36,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | d) Wanddicke 42,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | e) Wanddicke 49 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Wärmedämmung Dachanschlussdetail |
| Pos. | Einlegen einer biegeweichen Mineralfaserplatte; ( 6,0 cm WLG 040, zur Reduzierung der Wärmebrückenwirkung am Wandkopf von Wänden, welche bis zur Dachhaut hochgeführt werden. Einschl. dem Mörtelabgleich der Mauerwerkskrone und dem Aufbringen einer Bitumenpappe R 500 besandet. Zur Vermeidung von Wärmebrücken. Einbau nach Planunterlagen bzw. Angaben der Bauleitung. |
|  | a) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 30 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 36,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | d) Wanddicke 42,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | e) Wanddicke 49 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |

Keller-Außenwände

| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan TS 12 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1107 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,12 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 10 zul. Drucksp. 01,4 MN/m² Wanddicke >36,5 cm F 90 A Brandwand, REI-M 90 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
| --- | --- |
|  | a) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan TS 13 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-914 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,13 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 10 zul. Drucksp. 01,4 MN/m² Wanddicke >36,5 cm F 90 A Brandwand, REI-M 90 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |

| Innenwände aus Plan-Hochlochziegel HLz von JUWÖ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Ziegel-Innenmauerwerk aus ThermoPlan TS Quadrat von JUWÖ Zulassung Z-17.1- 1037 Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 01,8 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht herstellen. |
|  | a) Wanddicke 10 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 11,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | d) Wanddicke 24,0 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Innenmauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln von JUWÖ Zulassung Z-17.1- 868 Rohdichteklasse 1,2 kg/dm3, Steinfestigkeitsklasse 20 zul. Drucksp. 02,4 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht herstellen. |
|  | a) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 24,0 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Innenmauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln von JUWÖ Zulassung Z-17.1- 868 Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3, Steinfestigkeitsklasse 20 zul. Drucksp. 02,4 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht herstellen. |
|  | a) Wanddicke 11,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 24,0 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Ziegelfertigteil-Stürze |
| Pos. | Stürze zum Überdecken von Öffnungen in Innenwänden aus Ziegelfertigteil-Stürzen liefern und herstellen als Zulage zum Hauptmauerwerk. Höhe der Ziegelstürze: 7,1 cm Breite der Ziegelstürze: 11,5 cm oder 17,5 cm oder 2 x 11,5 cm für die 24 cm Wand Länge nach Öffnungsbreite zzgl. 12,5 cm Auflagerlänge auf jeder Seite Aufmauern mit Normalmörtel MG II a |
|  | a) Wanddicke 11,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 17,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Pos. | Stürze zum Überdecken von Öffnungen in Innenwänden aus Ziegelfertigteil-Stürzen liefern und herstellen als Zulage zum Hauptmauerwerk. Höhe der Ziegelstürze: 11,3 cm Breite der Ziegelstürze: 11,5 cm oder 17,5 cm oder 2 x 11,5 cm für die 24 cm Wand Länge nach Öffnungsbreite zzgl. mind. 12,5 cm Auflagerlänge auf jeder Seite Aufmauern mit Normalmörtel MG II a |
|  | a) Wanddicke 11,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 17,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Ringanker, Ringbalken, Aussteifungsstützen aus U - Schalen |
| Pos. | Ringanker, Ringbalken liefern und herstellen aus U-Schalen, Höhe 24 cm, Länge 24 cm, kraftschlüssig aufmauern mit Normalmörtel (Innenwände). Lichter Betonquerschnitt b/h = 9/18 cm (d=17,5 cm) bzw. b/h = 11/18 cm (d=24 cm). Betongüte nach statischen Anforderungen. Bewehrung in separater Position. |
|  | a) Wanddicke 17,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung |  |  |
| Pos. | Horizontale Feuchtigkeitssperre am Wandfuß aus einer Bitumenpappe R 500 besandet als Streifen in Breite der Wanddicke liefern und in Mörtel verlegen. |
|  | a) Wanddicke 11,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 17,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Pos. | Mauersperrbahn aus einer Bitumenpappe R 500 besandet (keine Mauersperrfolie) liefern und zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur Vermeidung von Zwängungen durch unterschiedliche Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von Wärme- und Schallbrücken. |
|  | a) Wanddicke 11,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 17,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
| Pos. | Einlegen einer biegeweichen Mineralfaserplatte; ( 6,0 cm WLG 040, zur Reduzierung der Wärmebrückenwirkung am Wandkopf von Wänden, welche bis zur Dachhaut hochgeführt werden auf die 500er Dachpappe bzw. auf einen Mörtelabgleich, zur Vermeidung von Spannungsrissen und Wärmebrücken nach Planungsunterlagen bzw. Angaben der Bauleitung. |
|  | a) Wanddicke 11,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | b) Wanddicke 17,5 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |
|  | c) Wanddicke 24 cm: | ................ lfm | á ..............€/lfm | .................€ |

| Schallschutzwände |
| --- |
| Einschalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel von JUWÖ |
| Pos. | Mauerwerk der Schallschutzwände (Wohnungstrennwände, Treppenraumwände) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung aus Planfüllziegel Zulassung Z-17.1- 537 (17,5 u. 24 cm) Z-17.1-688 (30 cm) herstellen. Steinfestigkeitsklasse 12 (17,5 u. 24 cm) zul. Drucksp. 02,2 [MN/m²] Steinfestigkeitsklasse 8 (30 cm) zul. Drucksp. 01,4 [MN/m²] Geschosshoch mit dem zum System gehörigen Dünnbettmörtel aufmauern und verfüllen mit Beton nach DIN EN 206, Festigkeitsklasse > C12/15, Körnung 0-16 mm, mit Betonverflüssiger. |
|  | a) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 24 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 30 cm | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Zweischalige Schallschutzwände aus Planfüllziegel 2 x 17,5 cm von JUWÖ |
| Pos. | Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwände liefern und herstellen nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung aus Planfüllziegel Zulassung Z-17.1-537 Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 02,2 [MN/m²] Geschosshoch mit dem zum System gehörigen Dünnbettmörtel aufmauern und verfüllen mit Beton nach DIN EN 206, Festigkeitsklasse > C 12 / 15, Körnung 0-16 mm, mit Betonverflüssiger. Erforderliche Füllbetonmenge für d = 17,5 cm ca. 85 ltr./m². Die Trennfuge muss > 3 cm sein und ist vollflächig und dicht gestoßen mit Mineralfaserplatten nach DIN 18165, Anwendungsbereich WHT nach DIN 4108-10 auszubilden. |
|  | a) Wanddicke 2 • 17,5 cm | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | (Preiskalkulation für die gesamte Wandkonstruktion) |  |
| Zweischalige Schallschutzwände aus Plan - HLZ 1,4 2 x 17,5 cm von JUWÖ |
| Pos. | Mauerwerk der Schallschutzwände (Wohnungstrennwände, Haustrennwände) liefern und zweischalig herstellen nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung aus Plan-HLZ 20 – 1,4 kg/dm³ nach Zul. Z-17.1- 868 mit Stoßfugenverzahnung. Die Wandtrennfuge muss > 3 cm sein und ist vollflächig und dicht gestoßen mit Mineralfaserplatten nach DIN 18165, Anwendungsbereich WHT nach DIN 4108-10 auszubilden. |
|  | a) Wanddicke 2 • 17,5 | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | (Preiskalkulation für die gesamte Wandkonstruktion) |  |

| Brandwände REI – M 90 |
| --- |
| Brandwände aus Planziegel von JUWÖ beidseitig verputzt |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ90-G von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1087 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,09 W/(m*K Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 01,15 MN/m² Brandwand REI-M 90 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 48,3 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (30er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan MZ 10 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1015 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,10 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 01,15 MN/m² Brandwand REI-M 120 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 51,3 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht als Brandwand unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 30 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | c) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Pos. | Ziegel-Außenmauerwerk aus ThermoPlan TS 12 von JUWÖ nach Zulassung Z-17.1-1107 Wärmeleitfähigkeit (R = 0,12 W/(m*K) Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 10 zul. Drucksp. 01,4 MN/m² Wanddicke >36,5 cm F 90 A Brandwand, REI-M 90 Optimierter Ziegel für die Schallschutz-Anforderungen im Mehrfamilienhausbau mit einem Schallschutz Rw = 50 dB nachgewiesen durch Prüfzeugnis (36,5er Wand) liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht unter Verwendung von Anfangs- und Eckziegeln herstellen. Verarbeitung: VD-System |
|  | a) Wanddicke 36,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 42,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Brandwände aus Planfüllziegel von JUWÖ beidseitig verputzt |
| Pos. | Mauerwerk der Brandwände aus Planfüllziegel nach Zulassung Z-17.1-537 liefern und nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung als Brandwand flucht- und lotrecht gemäß DIN 1053 herstellen. Geschosshoch mit dem zum System gehörigen Dünnbettmörtel aufmauern und verfüllen mit Beton nach DIN EN 206, Festigkeitsklasse > C12/15, Körnung 0-16 mm mit Betonverflüssiger. |
|  | a) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 24 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Brandwände aus ThermoPlan TS Quadrat von JUWÖ beidseitig verputzt |
| Pos. | Ziegel-Innenmauerwerk aus ThermoPlan TS Quadrat von JUWÖ Zulassung Z-17.1- 1037 Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 12 zul. Drucksp. 01,8 MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung als Brandwand F90 REI-M gemäß DIN 1053 flucht- und lotrecht herstellen. |
|  | a) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 24,0 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,2 von JUWÖ beidseitig verputzt |
| Pos. | Mauerwerk der Brandwände aus Planziegel (Zulassung Z-17.1- 868) Rohdichteklasse 1,2 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 20 zul. Drucksp. 02,4 MN/m² liefern und nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung flucht- und lotrecht als Brandwand gemäß DIN 1053 herstellen. |
|  | a) Wanddicke 17,5 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
|  | b) Wanddicke 24 cm: | ................ m² | á ..............€/m² | .................€ |
| Brandwände aus Planschallschutzziegel 1,4 von JUWÖ beidseitig verputzt Pos. Mauerwerk der Brandwände aus Planziegel (Zulassung Z-17.1- 868) Rohdichteklasse 1,4 kg/dm³ Steinfestigkeitsklasse 20 zul. Drucksp. 02,4 MN/m² liefern und nach Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung flucht- und lotrecht als Brandwand gemäß DIN 1053 herstellen. a) Wanddicke 17,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€ b) Wanddicke 24 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€ |

| Tel.: 06703 / 910 – 0 Fax: 06703 / 910 – 159 D 55597 Wöllstein zentrale@juwoe.de | Unter dem Dach von |
| --- | --- |